## Slide 2: Was ist eine Festplatte?
„Eine Festplatte (auch HDD) ist ein Laufwerk, das Daten magnetisch auf mehreren, im Gehäuse untergebrachten, Scheiben speichert und auf diese wahlfreien (=beliebigen) Zugriff bietet. “
Diese Definition wirft Fragen auf:
  Was bedeutet magnetisch?
  Was sind Scheiben?
  Was ist wahlfreier Zugriff?

## Slide 3: Welche Fragen sind zu klären?
Weiterführend sind die folgenden Fragestellungen entstanden:
  Wie ist die Festplatte entstanden?
  Wie funktioniert so eine Festplatte genau?
  Wie wird die denn angeschlossen?
  Wo kommen Festplatten denn alles zum Einsatz?
  Wer Produziert alles Festplatten?
  Sind Festplatten im Zeitalter von SSDs nicht überholt?

## Slide 4: 1956
US Airforce benötigt Alternative zu Lochkarten und Bandlaufwerken
IBM wird bzgl einer Lösung angefragt
September 1956 wir der IBM 305 vorgestellt RAMAC
500 kg Gewicht
600ms Zugriffszeit
5 MB Speicher
Zur Miete von damals 650$ pro Monat

## Slide 5: 1973 - 1980
1973:
  IBM startet Winchester Projekt
  Ziel:
    Fest montierte rotierenden Scheiben
    Köpfe sollen bei Starten und Stoppen auf Platte aufliegen
1979:
  Das erste 8“ Winchester Laufwerk kommt auf den Markt
  Die Beliebtheit steigt immer weiter an
1980:
  Seagate bringt 5,25“ Winchester Laufwerk
  Große Konkurrenz zu IBM
  5,25“ Etabliert sich als Standard
  Einführung der ersten Heimcomputer lassen Absatz stark wachsen

## Slide 6: 1986 - 2010
1986:
  Spezifikation von SCSI
1991:
  Spezifikation von ATA/DIE
1997:
  Nutzung des GMR Effekt beginnt
  Ermöglicht bedeutend höhere Speicherkapazitäten
2007:
  Die erste 1 TB Festplatte ist verfügbar
2008:
  2 TB Festplatten sind verfügbar
2010:
  3 TB Festplatten sind verfügbar

## Slide 7: Entwicklung der Festplattengröße ab 2000

## Slide 8: Bestandteile einer Festplatte

## Slide 9: Formfaktoren
3.5“, 2.5“ und 1.8“ Zoll sind primärgenutzte Formfaktoren für Festplatten
5.25“ und andere Formfaktoren mittlerweile ausgestorben

## Slide 10: Die Komponenten – magnetische Scheiben
Im engl. Platterns genannt
Speichern die eigentlichen Daten
3 – 12 Stück pro Festplatte
nichtmagnetisches Grundmaterial
  In der Regel Magnesium oder Glas
Beschichtet mit Eisenoxid oder Kobalt als magnetische Schicht
Geschützt durch Kohlenstoffdeckschicht

## Slide 11: Longitudinal Recording
Stammt aus den 60/70er Jahren
Magnetpartikel sind horizontal auf Scheibe ausgerichtet
Erreichte früh Limit der Datendichte
Bei zu Hoher Dichte richten sich Bits auf Grund von supermagnetischen Effekt neu aus
15 – 30 Gbyte pro cm²

## Slide 12: Perpendicular Recording
Nachfolger von Longitudinal Recording
Seit 1976 bekannt, erste technische Umsetzung 1998, Marktreif seit 2005
Standard seit 2010
Datenbits sind vertikal angeordnet
Ermöglicht 150 Gbyte pro cm²

## Slide 13: Navigation
Scheiben bestehen aus Seiten, Spuren, Zylindern, Blöcken und Sektoren
Seiten: Die Ober- und Unterseiten einer Scheibe
Spuren: Eine Kreisbahn auf einer Scheibe
Zylinder: Mehrere übereinander liegende Spuren
Blöcke: Teilbereiche einer Spur
  Fassen jeweils 4096 Byte
Sektoren: Bereich von Blöcken im selben Winkelbereich
Kombination dieser Angaben erlaubt präzise Navigation

## Slide 14: Die Komponenten – der Motor
Treibt Scheiben und Schreibkopf an
Hält Scheiben auf konstanter Geschwindigkeit
  3,5“ Festplatten in der Regel: 7200 RPM
  2,5“ Festplatten in der Regel: 5400 RPM
Konstante Geschwindigkeit ist wichtig, da Timing beim Auslesen nicht mehr stimmt

## Slide 15: Die Komponenten – Lese-/Schreibkopf
Feiner Elektromagnet welcher zum Manipulieren der Daten auf den Scheiben genutzt wird
Schwebt mittels Bodeneffekt in 3nm über Scheiben
Bis 1994 Daten mittels Induktion in Schreib-/Lesekopf geschrieben/gelesen
Neues Verfahren mittels GMR ermöglicht bedeutend feinere Köpfe

## Slide 16: GMR - Lesekopf
Basiert auf Riesenmagnetowiderstand
Effekt wurde 1988 von Prof. Dr. Grünberg (FZ Jülich) und Prof. Dr. Albert Fert(Paris) entdeckt
Erhielten Nobelpreis 2007 dafür
Beschreibt Verhalten von Strukturen aus wechseln magnetischen und nichtmagnetischen Materialien
Elektrischer Widerstand dieser Schichten abhängig von der Ausrichtung zueinander
Widerstand sehr empfindlich gegenüber äußere Einflüsse
Ermöglicht durch diese Empfindlichkeit sehr feines Abtasten

## Slide 17: Die Komponenten - Controller
Steuereinheit der Festplatte
Bildet Schnittstelle nach außen
War ursprünglich eigene Steckkarte auf Mainboard
Später direkt in Festplatte integriert
Managed Zugriffsreihenfolgen und Caches

## Slide 18: Ablauf eines Schreib-/Lesevorgangs
Es werden keine Bytes sondern immer nur ganze Sektoren angesprochen
Schreiben erfolgt in mehreren Schritten:
  Versehen der zu schreibenden Daten mit Fehlerkorrekturinformationen
  Modulation der Daten in analog verarbeitbares Signal
  Kopf in Nähe des zu schreibenden Sektors bringen
  Positionsmarkierungen auf Scheibe für Feinpositionierung nutzen
  Schreiben der eigentlichen Daten
Das Lesen der Daten verhält sich hierzu in der Reihenfolge umgekehrt

## Slide 19: Festplattenscheduling
Schreib- und Leseoperationen müssen gemanaged werden
Es existieren verschieden Verfahren um dies zu organisieren:
  FCFS
  SSTF
  SCAN
  C-SCAN
Häufig Abwandlungen dieser Verfahren im Einsatz

## Slide 20: Festplattenscheduling
FCFS – First Come First Server

## Slide 21: Festplattenscheduling
SSTF – Shortest Seek Time First

## Slide 22: Anschlusstechniken und Protokolle
Früher waren Controllerkarten nötig um Festplatten anzusteuern
Keine einheitlichen Anschlüsse
Um Einheit zu schaffen wurde mehrere Standards im Laufe der Zeit geschaffen:
  IDE
  PSCSI
  SATA
  SAS
  Fibre Channel
parallele und serielle Verfahren
Parallele Verfahren durch serielle verdrängt worden

## Slide 23: ATA und PSCSI
Beides parallele Systeme
Ata:
  Typischerweise 2 Anschlüsse am Mainboard
  Höchstens zwei Festplatten pro Anschluss
  Benötigt Master/Slave Jumper zur Kanalverteilung
  Langsame Geräte bremsen schnellere aus
PSCSI:
  Abhängig von Controller bis zu 15 Geräte
  Alte Modelle mehrere Jumperfelder
  Moderne Modelle regeln Adressierung selbst untereinander

## Slide 24: SATA, SAS und Fibrechannel
Alles serielle Systeme
Ein Kabel pro Festplatte
SATA:
  Heutiger Standard im Desktopbereich
  SATA 3 übertragt bis zu 6 GB/s
  HotSwap
SAS:
  Serielle Weiterentwicklung von PSCSI
  Unterstützt SATA, aber nicht umgekehrt
  Werden häufig über Multiplier angeschlossen
Fibre Channel:
  Nicht über Glasfaser direkt angeschlosse
  Überwiegend in Speichersystemen im Einsatz

## Slide 25: Funktion und Einsatzgebiete
Privatbereich:
  Massenspeicher in Desktops
  Speicherort des Betriebssystems
  Hat die CD auf Grund größerer Flexibilität abgelöst
Professioneller Bereich
  Massenspeicher in Workstations
  Speicherplatz für Server
  Wird mittels Storagesystemen über das Netzwerk angeboten
  SaaS

## Slide 26: Die Konkurrenz durch SSDs
Solid-State-Disk:
  Basiert auf Flashspeicher
  Seit 2007 für den Massenmarkt verfügbar
  Bis zu 10x teurer pro Gigabyte als Festplatten
  Unempfindlich gegenüber physischen Einflüssen, wie z.B. Stürzen
  Bedeutend schneller als Festplatten
Festplatten immer noch größere Datendichte
Festplatten günstiger in der Produktion
SSDs häufig zur Performancesteigerung als OS Speicher eingesetzt und HDD hält Mediendateien und wenig performancerelevante Dateien

## Slide 27: Hersteller
HDD Markt zwischen drei Teilnehmern aufgeteilt:
  Western Digital – 43% Marktanteil
  Seagate – 41% Marktanteil
  Toshiba – 16% Marktanteil
Viele andere Hersteller von den großen drei Übernommen
Alle Hersteller auch im SSD Markt tätig haben aber dort noch mehr Konkurrenz
Alle produzieren für privat und business Bereich
Western Digital führender Anbieter im professionellen Umfeld
Bieten verschiedene Modellreihen für verschiedenen Einsatzzwecke an

## Slide 28: Fazit
Festplatte hat eine lange Entwicklung hinter sich gebracht
Wichtiger Grundstein für die Digitalisierung der Gesellschaft
Trotz Anfälligkeit gegenüber physischer Einwirkung immer noch preislich und bei der Datendichte der SSD überlegen
Wird sich langfristig weiter neben der sich etablierenden SSD positionieren können
Danke für die Aufmerksamkeit.